扫描电镜

仪器型号：S-3400

仪器厂家：日本日立公司

主要技术参数

SE分辨率：3.0 nm (30 kV)，高真空模式

10 nm (3 kV)，高真空模式

BSE分辨率： 4.0 nm (30 kV)，低真空模式

放大倍率：×5～×300,000

加速电压： 0.3～30 kV

低真空范围 ：6～270 Pa

最大样品尺寸：直径200 mm

应用范围

纳米材料、复合材料、陶瓷材料、金属材料、高分子材料、薄膜材料、建筑材料、生物材料、电子材料、导体与非导体地矿、考古等表面微观形貌观察及成分分析。