荧光光谱仪

仪器型号：F-4500

仪器厂家：日本日立Hitachi

主要技术指标：

波长范围：200～900nm；

分辨率1nm；

波长准确度：±2.0nm；

扫描速度：15，60，240，1200，2400，12000，30000nm/min；

灵敏度：100：1水拉曼峰；

带宽Ex：1.0，2.5，5.0，10.0nm；

Em：1.0，2.5，5.0，10.0，20.0nm。

应用范围：

该仪器可以对样品进行发射光谱扫描、激发光谱扫描、三维光谱扫描、同步荧光扫描、定量分析、时间扫描等操作。各类受激发而发射荧光的物质检测，灵敏度极高。面向药物、临床、环境、食品、生命科学等领域科学研究的微量、痕量分析。