气相色谱仪

仪器型号：GC2014

仪器厂家：岛津企业管理（中国）有限公司

主要技术指标：

控温偏差：≤±1%

柱箱温度范围：室温以上10℃～400℃

程序阶数：20段（可用降温程序）
程序比率设定范围：－250～250℃/min

进样口：毛细管分流/无分流，温度范围：室温～400℃

氢火焰检测器（FID）：最低检测限：﹤5pg碳/秒(丙烷)

线性动态范围：107

应用范围

气相色谱是一种重要的分离分析技术。它具有分析速度快，样品用量少，灵敏度高的特点。适用于定性或定量分析沸点较低、热稳定性好的有机化合物，广泛应用于环保、食品、石油化工、轻工、农药、生物医药等领域。