## 倒置荧光显微镜

## 仪器型号： IX71

## 仪器厂家：日本奥林巴斯

## 主要技术参数

## 目镜：WHN10×，高眼点，视场数22；

## WHN10×-H: 高眼点，带屈光度调节功能，视场数22；

## 调焦范围：从载物台表面起，向上7mm，向下2mm，微调精度1μm，微调每圈行程100μm；

## 观察头：可变倾角双目观察筒，U-TBI90：35-85度；

## 瞳间距调节范围：50-76mm；

## 聚光镜：长工作距离聚光镜，IX2-LWUCD：5孔转盘(其中3孔直径30mm，2孔直径38mm)，孔径光阑可调，N.A.0.55，W.D.27mm。

## 应用范围：用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。细胞中有些物质，受紫外线照射后可发荧光，荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具。荧光显微镜还可用于化学领域微胶囊及微米级材料的概貌及粒径观察。