紫外可见分光光度计

仪器型号：UV-2100

仪器厂家：北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司

主要技术指标

波长范围：190～900nm

光谱带宽： 0.1，0.2，0.5，1.0，2.0nm(5 档)

波长准确度：±0.3nm

波长重现性：0.1nm

透射比准确度：±0.3% τ (0～100% τ)

±0.002A(0～0.5A)

±0.004A(0.5～1A)

光度范围：－4～4A

应用范围

由于各种各样的无机物和有机物在紫外可见区都有吸收，因此均可借此法加以测定。广泛应用于化学、化工、高分子、材料、环境、生物、医学、药学、农学、地质、食品、生命科学等领域。