凝胶渗透色谱仪

仪器型号：LC-20AD/ RID-10A/ CTO-20A/SIL-20A

仪器厂家：岛津企业管理（中国）有限公司

主要技术指标

输液单元 LC-20AD

最大排液压力：40MPa 
流量设定范围：0.001mL/min-10.000mL/min 
流量准确度：2%或2µL/min

流量精密度： RSD：0.1%以下

示差折光检测器RID-10A 
折射率测定范围：1-1.75

噪声水平：2.5×10-9RIU以下 
漂移：1×10-7RIU/h以下 
池部调温：30-60℃（1℃步距）
柱温箱CTO-20A

温度设定范围：4℃-85℃ 
温度控制精密度：0.1℃以下 
自动进样器SIL-20A 
进样量设定范围：0.1µL－100µL（标准）

应用范围：应用于聚合物及高分子物质的分子量及分子量分布的测定。